- Рівень виходу каналізаційної труби з будинку

Локальні очисні споруди (септик) рекомендується розміщувати якнайближче до будинку (від 3 до 10м) і якомога вище по відношенню до поверхні ґрунту (0,5-0,6м). Це обумовлено наступними причинами:

- В переважній більшості випадків рух стічних вод в локальних очисних спорудах відбувається самопливом, тому чим глибше розміщена перша точка ланцюга, тим глибше буде розміщена остання.

- Каналізаційна труба від будинку до септика, являється єдиним елементом очисної системи в якому не відбуваються жодні біологічні процеси. Чим більша відстань від будинку до резервуара, тим більший ризик охолодження стічних вод, або ж замерзання їх в зимових період.

- Конструкція септика передбачає максимальне пряме навантаження ґрунту товщиною не більше 1м.

- Фільтруючий дренаж не може розміщуватись нижче 1,5м, оскільки нижче вказаного рівня відсутні аеробні бактерії, при допомозі яких відбувається процес доочистки.

В зв’язку з наведеними вище причинами найкраще розміщувати вихід каналізаційної труби з будинку на глибині 0,5-0,6м (при виході вище 0,5м трубу необхідно утеплювати). Уклон труби на ділянці від будинку до резервуара повинен бути 2,5-3%.

Варіант найкращого розміщення очисної споруди

В деяких випадках виникає необхідність на ділянці між будинком і септиком встановити станцію перекачування неочищених стоків (каналізаційну насосну станцію). Така необхідність виникає в наступних випадках:

- каналізаційна труба виходить з будинку на глибині більше 0,8м і є загроза перевищення максимального прямого навантаження на септик ґрунтом товщиною більше 1м;

- високий рівень ґрунтових вод не дозволяє встановити септик на необхідній глибині;

- є необхідність розміщення септика на відстані більше 10м від будинку.

- Установка септика

Для зручності монтажу септика необхідно підготувати котлован розміри якого на 0,3-0,4м більші габаритних розмірів ємкості.

Септик встановлюють в підготовлений котлован на шар піску, товщиною не менше 15см. Простір між септиком і стінками котловану (мінімум 15см) заповнюють шарами суміші піску з цементом в пропорції: 50кг цементу на 1м3 піску. Кількість цементу на 1м3 піску збільшують пропорційно загрозі «підтоплення» септика ґрунтовими водами.

Примітки:

- Септик обсипається сумішшю піску з цементом шарами по 50см.

- Кожен шар необхідно залити водою і витримати близько 1 години перед тим, як засипати наступний шар.

- По мірі засипки котловану септик необхідно наповнювати водою.

Увага: необхідно переконатися, що матеріал, який використовується для засипки котловану не містить гострих предметів, які можуть пошкодити стінки резервуару. Для забезпечення доступу до резервуару передбачені пластикові надставки, висотою 35см.

З метою недопущення надмірного навантаження ґрунту на септик, забезпечення зручного його обслуговування, не рекомендується встановлювати септик на глибині більше 0,75м.

У випадку неможливості виконання вказаних рекомендацій, або у випадках установки септика в місцях руху автотранспорту, необхідно передбачити установку бетонної захисної плити, яку вкладають приблизно на 15см вище корпуса септика.

Основні способи установки резервуара

| Типова установка резервуару | Установка резервуару на глибині більше 0,75м |
| --- | --- |

| Установка резервуару в місцях проїзду автотранспорту | Установка резервуару при високому рівні ґрунтових вод |
| --- | --- |

Рекомендації:

- В  захисній плиті необхідно передбачити отвори над кожним люком. Над отворами до рівня ґрунту, встановлюють бетонні кільця. Діаметр надставок із бетонних кілець повинен забезпечувати можливість виконання робіт по обслуговуванню очисної споруди.

- Армована захисна бетонна плита повинна опиратись на 50-сантиметрові стрічкові фундаменти, встановлені з обох сторін резервуара.

- Вага бетонної якірної плити повинна бути рівною вазі резервуара заповненого водою.

- Якірна бетонна плита повинна мати скоби з нержавіючої сталі, до яких будуть прикріплені якірні ремені (монтажні стропи).

- Число якірних ременів визначається з розрахунку 2 ремені на 3м3 резервуару.

- Між якірною плитою і резервуаром укладають 15-сантиметровий шар піску.

- Установка аеротенка

Аеротенк встановлюють аналогічно септику попередньої очистки.

Рекомендації щодо установки компресора:

- Компресор встановлюють на відстані не більше 15м від аеротенка.

- Бажано встановлювати компресор в чистому, сухому, опалюваному приміщенні (температура повітря яке нагнітається не повинна бути менше 7°С).

- У випадку неможливості встановити компресор на відстані, вказаній в п. 1, необхідно передбачити організацію компресорної станції поблизу аеротенка (колодязь об’ємом не менше 1,5м3).

Увага!

Для забезпечення нормальної вентиляції локальної очисної споруди необхідно:

- В будівлі передбачити влаштування вентиляційної (фанової) труби – труба діаметром 110мм, без великих перегинів виведена на кришу. Якщо така можливість відсутня необхідно передбачити незалежну вентиляцію очисної споруди – встановити фанову трубу поблизу септика (на паркані, електроопорі і т.д.).

- Навколо септика необхідно влаштувати обвідний вентиляційний канал (бай-пас). Під обвідним каналом, з метою недопущення «провалу» грунт необхідно ретельно ущільнити або викласти цеглою.

4.  Влаштування дренажу

Дрену необхідно вкладати в дренажній траншеї шириною не менше 0,5м. В слабо проникних ґрунтах і при обмеженій території дренаж може бути виконаний також у вигляді суцільного котловану, в якому дрени вкладаються на відстані не менше 1,5м одна від одної.

Дрену вкладають поверх наступних шарів (знизу догори):

- Проникний грунт (бажано пісок);

- Шар щебеню (0,3м) фракції 20-40,

- Зверху дренажна труба вкривається геотекстильним матеріалом. Геотекстильний матеріал захищає дренажну трубу і шар щебеню від замулення землею, і слугує тепловим захистом.

Глибина розміщення фільтруючого дренажу:

- Оптимальна – 1…1,5м.

- Мінімальна – 35см з обов’язковим утепленням.

- Максимальна – 1,6м, в виключних випадках – 1,7м.

Інші рекомендації по влаштуванню фільтруючого дренажу:

- Рекомендований уклон дренажу – 1…1,5%;

- Рекомендована відстань між дренажними трубами – 1,5м;

- Ширина дренажної траншеї – 0,5…1м;

- Довжина однієї нитки дренажу не повинна перевищувати 20 погонних метрів;

Вкладання дренажу на схилі:

Дренаж можна розмістити на схилі, якщо уклон не перевищує 10%. Використовується те ж саме обладнання і матеріали, що і на рівній місцевості. Траншеї необхідно прокласти перпендикулярно напрямку схилу, а відстань між нитками дренажу повинна бути не менше 3,5м.

Основні способи влаштування дренажу в різних геологічних умовах.

- Фільтруючий дренаж в ґрунтах високої проникності (пісок).

Грунт високої проникності дозволяє використати класичну конструкцію дренажної траншеї без додаткових капіталовкладень.

- Фільтруючий дренаж в ґрунтах середньої проникності.

При влаштуванні дренажу в ґрунтах середньої проникності під дренажем необхідно вкласти 70-сантиметровий шар піску.

- Фільтруючий дренаж в ґрунтах слабкої проникності.

При влаштуванні дренажу в ґрунтах зі слабкою проникністю необхідно:

- Збільшити довжину дренажних ниток;

- Дренажне поле виконати суцільним котлованом;

- Замінити грунт приблизно на 70-сантиметровому шарі під щебенем.

- Непроникний грунт або високий рівень ґрунтових вод.

В деяких випадках доочистка стоків в системі фільтруючого дренажу є неможливою – непроникний грунт або високі ґрунтові води.

Процес доочистки в даних умовах можливий при умові підняття дренажу настільки, щоб можна було отримати:

- при непроникному ґрунті – не менше 120см фільтруючого шару;

- при високому рівні ґрунтових вод – не менше 100см відстані між дреною і ґрунтовими водами.

Ці умови можна виконати, влаштувавши насип, на який вкладається дренаж. Стоки при цьому підкачуються із септика при допомозі дренажного насоса (насосної станції).

- Практичні поради

- Для забезпечення вентиляції очисної споруди наявність вентиляційної (фанової) труби і вентиляційного обвідного каналу навколо септика є обов’язковим.

- Об’єм септика повинен бути підібраний з врахуванням добового об’єму стічних вод.

- Септик не повинен бути розміщений занадто глибоко (максимум 1м).

- Септик розміщується не далі 10м від будинку, якщо вказана відстань більша – каналізаційну трубу необхідно утеплити.

- В процесі монтажу септик обов’язково повністю заповнюється водою.

- В випадку установки двох септиків, більший резервуар встановлюється першим.

- Рекомендований уклон дренажу – 1%.

- Відстань між дренажними трубами – 1,5м.

- Ширина дренажної траншеї – не менше 0,5м.

- Максимальна довжина дренажної нитки становить 20м.