БУДІВЕЛЬНИЙ ДІМ «КУМ»

www.bochka.at.ua,

(:   budm@i.ua

г. Киев     ( 067 7178445, 044 3615246

Цены указаны на условиях самовывоза.   Доставка по Киеву договорная.

# Технічний паспорт

на очисні споруди

продуктивністю 1,8 м3/добу.

(На 12 чоловік постійно проживаючих мешканців).

м. Київ 2011р.

Ми гарантуємо безвідмовну роботу очисних споруд при дотриманні правил експлуатації на протязі одного року, але це не означає, що після цього терміну система не працюватиме. Термін життя поліетилену та поліпропілену приблизно визначений виробниками, і складатиме до 50 років.

1.1.Автономні очисні споруди є елементом, абсолютно необхідним в житловому будівництві (і не тільки). У Україні ця ідея поступово починає займати належне місце. У Європі понад 65% житлових  будинків, пансіонатів, адміністративних будівель використовують системи локальних очисних споруд. Це витікає з простого економічного розрахунку – нерентабельність підключення до каналізаційної мережі далеких околиць міст, сіл, ферм і інших будівель, віддалених від крупних урбаністичних центрів.

Міські очисні споруди проектуються для певного числа жителів даної місцевості плюс  майбутні підключення з найближчих околиць. Якщо по вище вказаних економічних або чисто географічним міркуванням будинок не підключений і не буде підключений до каналізації, власник повинен сам вирішити проблему стічних вод.

До недавнього часу в Україні таким виходом була традиційна вигрібна яма, або розповсюджена в даний час «СИСТЕМА ТРЬОХ КОЛОДЯЗІВ». Всі ми знаємо, що це таке, як цей будівельний анахронізм небезпечний, незручний і доріг в експлуатації. Він не повинен мати місця в будівельному світі з міркувань екології і культури. Ця проблема має таке ж важливе значення як вода, електрика, опалювання. Пропоновані нами системи очищення можуть мати конфігурацію і комплектацію залежно від гідрологічних умов тієї місцевості, де буде встановлена система.

2.1. Характеристика установки:

| Об’єм септика поперед-нього очищення і септика аеробної доочистки, в літрах | Діаметр (висота), в метрах | Довжина, в метрах | Відстань від дна резервуару до впускного отвору, в метрах | Відстань від дна септика до випуск-ного отвору, в метрах | Діаметр отворів, в мм. | Вага, в кг | Діаметр, в мм. і кількість люків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вхідний отвір | Вихідний отвір |  |  |
| 2000 | 1,26 | 2,23 | 1,35 | 1,27 | 110 | 110 | 120 | 1х560 |
| 3000 | 1,60 | 2,36 | 1,35 | 1,27 | 110 | 110 | 140 | 1х560 |

Септик попереднього очищення                         Септик аеробної доочистки

2.2. Установка по очищенню стічних вод складається з двох, поліетиленових ємностей.

Відразу встановлюється септик попереднього очищення. Він є герметичним резервуаром з поліетилену високої щільності, виконаним ротаційним методом. Вхідна та вихідна труби мають розтруб під трубу зовнішньої каналізації, ø110мм. На виході септиків знаходяться механічні фільтри, які періодично промиваються. Фільтром виступає цеоліт (мінеральний природний камінь). Фільтр необхідно обслуговувати згідно інструкції з експлуатації.

Після септика попереднього очищення, послідовно, встановлюється септик аеробної доочистки (реактор) в якому відбувається доочистка стоків. Реактор виготовлений з поліетилену високої щільності. Всередині знаходиться система двох затоплених завантажень, на яких (в усьому їхньому об’ємі) розташовуються  численні колонії аеробних бактерій. Подача повітря в установку здійснюється  компресором, через тарільчаті дифузори (аератори), які випускають повітря, необхідне для процесу доочистки.

Компресор встановлюється поблизу очисних споруд (у приміщенні з температурою не нижче +5оС)

3.1. У комплект постачання входить:

- САД (Септик Аеробної Доочистки)

.

4.1. Очищення господарсько-побутових стічних  вод є біохімічним процесом, об’єднуючим в собі попереднє очищення і доочистку.  Попереднє очищення здійснюється за допомогою анаеробних бактерій (без доступу кисню). Час витримки стоків в системі в цілому повинен складати 41годину. Септик аеробної доочистки монтується після септика попереднього очищення і з’єднується з ним послідовно. У САДі відбувається доочистка за допомогою аеробних бактерій (за допомогою кисню, який міститься в повітрі). Таким чином, на виході з САДа отримуємо стоки, очищені на 98% від шкідливих домішок.

Система двох поліпропіленових загрузок є носієм кисневих бактерій і розташована з інтервалом, що забезпечує максимальний контакт суміші, що проходить, через його поверхню.

ДИФУЗОРИ- відповідають за подачу відповідного об’єму кисню. Серед багатьох методів аерації домінуючу роль грає
дрібнобульбашкова  аерація. Це витікає з відмінних експлуатаційних параметрів.

| Об'єм реактора, м3 | Кількість дифузорів | Кількість п/п завантажень |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 2 |

5.1.Якість стічних вод після очищення:

| Об'єм реактора,м3 | Кількість корис-тувачів | БПК-5 А, в кг | БПК-5 У, в кг | ХПК-9 А, в кг | ХПК-9 У, в кг | Загальний азот А, в кг | Загальний азот У, в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |

А – допустимий вміст;

У – допустимий вміст в період максимального використання населенням.

Компресор і правила його монтажу:

• КОМПРЕСОР - джерело аерації. Він повинен працювати безперервно. Стисле повітря подається компресором, встановленим поблизу резервуару.

Приведемо декілька правил, яких необхідно дотримуватися при встановленні компресора:

- компресор повинен бути розташований вищим за резервуар (так, щоб
рідина не могла проникнути в компресор)

- приміщення,  в якому  працює компресор, має бути  достатньо
великим ~15м3 (мінімум 1 мЗ), ізольоване від вітру і будь-яких атмосферних опадів, а також від пилу. Компресор повинен знаходитися на відстані максимум 20-25 метрів від септика аеробної доочистки!

Компресор слід встановити над відміткою підлоги, бажано на гумовій підставі (щоб виключити вібрації і мінімізувати і без того мінімально відчутний шум).

Компресор потребує індивідуальний захист. Слід його з’єднати в електричну лінію з іншими електричними пристроями.

Кожну фазу між живленням і електричним щитком слід забезпечити запобіжником 16А.

Компресор працює безперервно. Якщо ж в процесі експлуатації буде виявлено, що в септику аеробної доочистки є дуже багато кисню, можна встановити таймер для вимикання компресора на деякий (невеликий, - ПРОРАХОВАНИЙ!) час.

Максимальний допустимий час зупинки компресора може складати не більше 20 хвилин.

Дозволяється проводити тільки одне виключення на годину.

В деяких випадках (при розташуванні компресора в підвальному приміщенні), для запобігання можливості «повернення рідини» із САДа в напрямку компресора - необхідно змонтувати т.з. «захисну колонку» заввишки близько 1 метра.

Технічні дані компресорів:

| Об’єм реактора М3 | Компресор EL-S-60 | Напруга, В. | Потуж-ність, kPа. | Об’єм повітря л/хвил. | Діаметр вентил. труби | Вага, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 160-2V | 220-1 | 14,7 | 60 | 19мм. | 8.5 |

Приміщення, призначене для монтажу компресора повинно відповідати наступним параметрам:

- Бажана площа 15м2

- Пиловітроводозахищеність

Компресор вмонтовується на гумовій подушці (резинки є також у ніжках компресора), для зменшення вібрації та шуму.

УВАГА: Компресор повинен працювати постійно!

Інструкція

по обслуговуванню автономної системи каналізації.

Необхідно:

Один раз в 6 місяців витягнути корзини з цеолітом з септиків попереднього очищення і септика аеробної доочистки на поверхню і промити їх натиском проточної води.

У міру накопичення мула в септику попереднього очищення, але не рідше 1-го разу на 3 роки відкачати з септика відстій (осадковий мул – органічно нерозчинні речовини) асенізаційною машиною, після чого відразу наповнити септик водою. Септик аеробної доочистки НЕ відкачується взагалі, промивається тільки вміст його корзини (цеоліт)!

УВАГА!

Лакофарбові, отруйні, хімічні речовини, а також

засоби жіночої гігієни, дрантя, інші предмети

кидати в каналізацію КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

У разі хвороби хоча б одного із членів сім’ї, який в даний час приймає антибіотики, та користується каналізацією, необхідно додатково бактерії  добавляти кожен день в унитаз.

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!

Ви бачите автономну систему очищення каналізаційних стоків, що складається з двох ступенів очищення.

Перша ступінь є септиком попереднього очищення, об’ємом 2-3м3, виготовленого з високоміцного поліетилену. Стічні води в септику піддаються біологічному очищенню, що відбувається в анаеробному середовищі (без доступу кисню). Спеціально розроблені бактерії дозволяють прискорити цей процес в тисячу разів. Ступінь очищення на виході з септика складають 65-70%. Для підтримки колонії бактерій, їх необхідно поповнювати двічі в місяць (див. Інструкцію по обслуговуванню автономної системи каналізації). Застосування цього препарату (бактерій) сприяє очищенню сифонів і каналізаційних труб від жиру і т.д.

Друга ступінь очищення є септиком аеробної доочистки з активним мулом. Місткість виготовлена з високоміцного поліетилену, об’ємом 3м3. Всередині місткість заповнена поліпропіленовими завантаженнями. На яких розташовуються численні колонії бактерій, життєдіяльність яких підтримується киснем, що міститься в повітрі. Повітря в установку подається невеликим компресором (Р = 50Вт.), який встановлений в будинку, недалеко від септика аеробної доочистки. Ступінь очищення стічних вод після другого ступеня по суспензіях і БПК, складає 98%, тим самим в добре проникний для дренажу грунт, куди йде практично чиста вода.

Стічні води в установку подаються самопливно.

Очисні споруди переробляють до 1,8м3/добу стічних вод, тобто вони розраховані на 12 чоловік постійно проживаючих мешканців. У гостьовий режим, залпові скидання можуть перевищувати розрахунковий до 25% добового об’єму. При мінімальних добових надходженнях стічних вод (1-2 що постійно проживаючих мешканці), частина бактерій гине (із-за браку «їжі»), але система продовжує нормально функціонувати. При значному добовому перевищенні об’єму стічних вод впродовж декількох діб, рекомендуємо додатково кинути (у місця, згідно інструкції) по одній дозі бактерій зважаючи на їх часткове вимивання з септика попереднього очищення.

УВАГА! Ми  не несемо відповідальність за несправність УСТАТКУВАННЯ у випадках:

1.Невиконання правил експлуатації очисних споруд.

2.Монтаж та ремонт УСТАТКУВАННЯ особою, яка на те не уповноважена.

3.Недбалість, допущена власником при експлуатації УСТАТКУВАННЯ (наїзд, або пошкодження технікою елементів устаткування).

4.Злив в систему автономної каналізації воду з басейнів і дощову каналізацію.

5. Регулярний злив в систему автономної каналізації добового об’єму більше за 1,8 м3. Зливні води не повинні містити велику концентрацію солей, марганцю, а також отрутохімікатів. (Див. наявну в техпаспорті інструкцію з експлуатації очисних споруд).

Інструкція міститься в техпаспорті по експлуатації очистних споруд).